# Robot suiveur de ligne
C'est un robot capable de suivre une ligne noire sur un fond blanc.
## Solutions mises en œuvres
1. Motorisation : 2 moteurs à courants continu pilotés par un pont en H (DRV298)
2. Direction : 2 moteurs indépendants (motorisation) et une roulette omnidirectionnelle
3. Détection : 2 capteurs infrarouge encadrant la ligne noire (CAP227)
4. Traitement : Une carte Arduino Uno bien sur avec un bouclier Shield-Nano
5. Énergie : Pile(s) (non présente(s) sur le prototype)
6. Châssis : PVC (de récupération sur le prototype)
## Fabrication
## Câblage
- Détecteur droit vers broche 2 (S, +5V, GND)
- Détecteur gauche vers broche 3 (S, +5V, GND)
- Vin Arduino (15 connecteur nano) vers VCC pont en H [et cavalier enlevé]
- +5V et GND Arduino vers +5V et GND pont en H
- broches 5, 6 et 7 Arduino vers commandes Motor A pont en H (EN, IN1 et IN2)
- broches 8, 9 et 10 Arduino vers commandes Motor B pont en H (IN2, IN1 et EN)
- Moteur gauche vers sorties Motor A pont en H
- Moteur droit vers sorties Motor B pont en H
## Programmation
<algorithme><Programme Arduino>
- DÉFINITION des constantes (broches d'entrées et sorties)
- RÉPÉTER indéfiniment
  - SI Détecteur gauche sur blanc ALORS
    - FAIRE avancer moteur gauche
  - SINON
    - FAIRE arrêter moteur gauche
  - SI Détecteur droit sur blanc ALORS
    - FAIRE avancer moteur droit
  - SINON
    - FAIRE arrêter moteur droit